Projekt z dnia  08.01.2019 r.

Rozporządzenie

Ministra Środowiska)

z dnia …………………………. 2019 r.

w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego)

Na podstawie art. 119a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)	brunatnica – widoczne na czołach brunatne, niejednolite zabarwienie bielu drewna o zmiennej intensywności, wywołane przez grzyby;

2)	ciało obce – fragment umiejscowiony w drewnie, w tym metal lub kamienie, któremu towarzyszą zmiany zabarwienia drewna przechodzące w zgniliznę, z wyłączeniem zabrudzeń drewna powstałych w wyniku pozyskania i zrywki drewna, oznaczników do numerowania drewna oraz elementów zabezpieczających drewno przed pękaniem;

3)	długość drewna – najkrótszą odległość między czołami lub oznaczeniem rozgraniczającym klasy jakości w sztuce drewna;

4)	krzywizna jednostronna drewna – odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające jedną strzałkę wygięcia;

5)	krzywizna wielostronna drewna – odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające dwie lub więcej strzałek wygięcia na wielu płaszczyznach;

6)	manipulacja surowca drzewnego – podział ściętego drzewa na części o określonych cechach jakościowych i wymiarowych;

7)	średnica górna drewna – średnicę cieńszego końca sztuki drewna;

8)	zabarwienie drewna – odmienne od naturalnego zabarwienie drewna spowodowane przez zakłócony przebieg procesów życiowych drzewa lub działalność organizmów żywych, w tym grzybów, lub przez działanie czynników nieożywionych, takich jak woda, kontakt z metalem lub wpływ czynników atmosferycznych;

8)	zaparzenie – zmiana barwy drewna powstała w wyniku biochemicznych zmian treści komórek miękiszowych, często na barwę czerwonobrunatną, widoczną na przekroju czołowym pnia w postaci drobnych plam, które w dalszym rozwoju powiększają się, tworząc jednolitą zwartą powierzchnię;

9)	zgnilizna miękka – widoczny na czole lub pobocznicy pnia drewna rozkład komórek drewna wywołany przez grzyby, objawiający się zmianą barwy lub zmianą struktury drewna o różnym nasileniu;

10)	zwęglenie – opalenie lub nadwęglenie pobocznicy pnia drewna, rzadziej czoła drewna okrągłego w wyniku uszkodzenia pnia ogniem.

§ 2. Drewno energetyczne stanowi surowiec drzewny w postaci:

1)	drewna okrągłego – drewna pozyskiwanego w stanie okrągłym lub zbliżonym do okrągłego, z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia drewna lub elementów korony drzewa, w przypadku gdy spełnia co najmniej jedną z cech jakościowo-wymiarowych, 
o których mowa w § 3;

2)	drewna łupanego – drewna powstałego wskutek rozdzielenia drewna okrągłego wzdłuż włókien, w przypadku gdy spełnia co najmniej jedną z cech jakościowo-wymiarowych, o których mowa w § 3;

3) 	pozostałości drzewnych – drewna pozostającego na powierzchni cięć, związanego z procesem ścinki drzew i krzewów oraz manipulacją surowca drzewnego, którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów lub ich pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo, obejmujące:

a) drewno o średnicy nie większej niż 5 cm bez kory i 7 cm w korze w dolnym końcu sztuki drewna – bez względu na  cechy jakościowe,

b) drewno o minimalnej średnicy co najmniej 5 cm bez kory i 7 cm w korze w górnym końcu sztuki drewna, którego długość lub cechy jakościowe nie pozwalają na zaklasyfikowanie go do pozostałych sortymentów zaliczanych do drewna użytkowego – bez względu na  cechy jakościowe,

c) chrust, igliwie, liście, korę, korzenie i karpę – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe;

4) 	karpiny – surowca drzewnego pozyskiwanego z karp, które są tworzone przez system korzeniowy wraz z pniakiem – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe;

5) 	pozostałości poprodukcyjnych, w tym odpadów, będących efektem przerobu drewna – powstających w zakładach przerobu czystego drewna: trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy, lub pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym brykietów i peletów – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe;

6)	odpadów czystego drewna poużytkowego, pochodzących w szczególności 
z niezanieczyszczonych palet drewnianych i innych niezanieczyszczonych opakowań drewnianych – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe;

7)	odpadów innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w szczególności innych niż niebezpieczne odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, opakowania z drewna, odpady drewna pochodzącego z remontów i budów, pod warunkiem zapewnienia zgodności z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992)), w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe.

§ 3. Określa się następujące cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego w postaci drewna okrągłego lub łupanego:

1)	średnica górna drewna powinna być mniejsza niż 7 cm w korze lub 5 cm bez kory – dla długości drewna do 3 m;

2)	krzywizna jednostronna drewna powinna wynosić minimum 12 cm na metr bieżący lub krzywizna wielostronna drewna powinna wynosić minimum połowę krzywizny jednostronnej drewna;

3)	zgnilizna miękka drewna powinna wynosić łącznie minimum 30% powierzchni przekroju obu czół drewna lub minimum 50% powierzchni przekroju jednego z czół drewna;

4) 	brunatnica i zaparzenie powinny obejmować minimum 50% powierzchni przekroju jednego z czół drewna;

5) 	występowanie ciał obcych w drewnie;

6)		występowanie zwęglenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

W porozumieniu:

MINISTER ENERGII

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

# Footnotes

)	Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

)	Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielana informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592.